## Slide 1
KUNSTSTOFFE
Künstlich hergestellter Stoff (Festkörper) aus chemischen Verbindungen.
Umgangssprachlich: Plastik
Grundbestandteil: Polymere

## Slide 2
  Der Baukasten der Kunststoffe
  Monomer
  Grundeinheit im Kunststoff
  Polymer
Molekülkette von Millionen
sich wiederholender
  Monomere
Wenn ein Kunststoff aus ganz langen Ketten besteht – was bedeutet das für seine Festigkeit oder Elastizität?
POLYMERE

## Slide 3
Thermoplaste
Duroplaste
Elastomere
DIE DREI HAUPTGRUPPEN DER KUNSTSTOFFE
  z.B. PLA, ABS
  Werden beim Erhitzen weich, formbar, lassen sich schmelzen
  z.B. Epoxidharz
  Bleiben trotz Erhitzen hart, schmelzen nicht (zersetzen sich bei Hitze)
  z.B. Gummi
  Werden bei Hitze dehnbar, kehren in Form zurück
Welche Kunststoffe eignen sich jetzt für den 3D-Druck?

## Slide 4
  Dünner Kunststofffaden
FILAMENT
  wird im 3D-Drucker zuerst geschmolzen, indem er durch einen beheizten Metallblock und eine Heizpatrone geführt wird (Temperatur ca. 180-250 Grad Celsius)
  wird dann Schicht für Schicht aufgetragen und dabei wieder abgekühlt
  es handelt sich dabei meistens um ein Thermoplast